## Slide 1: Småkraftpotensiale, vanndirektiv og vilkårsrevisjoner
Dambyggerforeningen 1. september 2017

## Slide 2: Dam Zakariasvatn
Dam oppstrøms

## Slide 3
Dam nedstrøms

## Slide 4
Bilde fra juvet nedstrøms dam

## Slide 5: Dam Zakariasvatn
Dammen sto ferdig i 1968
Dobbelt-krummet buedam i betong, 95 m høy
(den høyeste av sitt slag i Nord-Europa i 1968)
Kronelengde: 145 m
Tre flomløp
HRV kote +450,0 og LRV kote +375,0
Magasin: 70 mill. m3

## Slide 6
Dam med tilløpstunnel og tappetunnel

## Slide 7
Dam plan

## Slide 8
Dam snitt

## Slide 9
Nedslagsfelt Tafjordvassdraget

## Slide 10: 2017 Dam Kolbeinsvatn:
Oversiktsbilde

## Slide 11
Oversiktskart

## Slide 12
Oversikt tilkomstvei

## Slide 13
Tilkomst langs magasin

## Slide 14
Anleggsområde

## Slide 15
Oversikt plan

## Slide 16: Hoveddata for anlegget
Dammen er bygget i 1924, bygget om i 1972 og utbedret i 1981.
Dam Kolbeinsvatn | 
Nedbørsfelt | 11,9 km2
HRV | 1111,40 moh*
LRV | 1102,00*
Magasinvolum | 25,7m3
Magasinareal | 3,08 km2
* Lokalt høydegrunnlag | 
Fyllingsdam | 
Kronelengde | ca 100 m etter ombygging
Største damhøyde | ca 5 m etter ombygging
Oppdemt magasinvolum | 6,4 mill. m3
Bruddkonsekvensklasse | 1

## Slide 17
Overløpsdam | 
Kronelengde | 50 m overløp og 44 m vanger
Største damhøyde | ca 1,5 m
Oppdemt magasinvolum | 4,5 mill. m3
Bruddkonsekvensklasse | 1
Tappetunnel | 
Lengde | 270 m
Tappekapasitet | 4,7 m3/s
Bruddkonsekvensklasse | 0

## Slide 18
Fyllingsdam før restaurering

## Slide 19: Følgende tiltak er planlagt på fyllingsdam:
Topp tettekjerne skal heves ca 0,6 m
Topp dam skal heves ca 1,4 m
Eksisterende damtopp og oppstrøms plastring graves av og erstattes av ny støttefylling og plastring
Nedstrøms damside plastres
Mengder fyllingsdam:
ca 150 m3 tettekjerne
ca 1000 m3 støttefylling
ca 2000 m3 plastring
Alle masser hentes fra magasinet.
Tettekjerne og støttefylling er siktet ut fra stedlige masser.
Plastringsstein blir plukka fra magasinet.
Utfordringer:
Finne egna plastringsstein i magasinet.
Kort sesong. Vinteren kan komme tidlig.

## Slide 20
Snitt av fyllingsdam

## Slide 21
Plan og 3D-illustrasjon

## Slide 22
Oppstrøms dam før restaurering

## Slide 23
Oppstrøms dam, plastring fjernet

## Slide 24
Start på plastring oppstrøms

## Slide 26
Start på plastring nedstrøms

## Slide 27
Nedstrøms plastring

## Slide 28: Overløpsdam:
Overløpsdam før restaurering

## Slide 29: Følgende tiltak er planlagt på overløpsdam:
For å hindre bølgeoverskylling over brystning skal det etableres et hoisontalt belte med stein/blokk i en bredde på ca 5 m i nivå med HRV på begge sider av selve overløpet.
Det etableres løsmassetetting i dammens vederlag mot terreng til over nivå for dimensjonerende flom.
Mengder oppstrøms overløpsterskel:
ca 400 m3 plastring
Masser hentes fra magasinet.
Arbeidene vil bli ferdige denne uka (uke 35).

## Slide 30
Snitt av overløpsterskel

## Slide 31
Bølgebryter ved overløpsdam

## Slide 32
Bølgebryter ved overløpsdam